# Regulier Ventil W 107 USA periode 1976/1982

ACC=Automatic climate control type 2                                 Aug 2012

Rev Jan 2021

Regulier ventiel A 000 830 03 84                 Versterker/Amplifier  A 000 835 01 57

G.Sondag

Op de Mercedes CD staat onder 83-600 (Voor ACC 2 USA Type moet je de 2e 83-600 hebben ,er staan er 2 boven elkaar)de volledige Functiebeschrijving van de automatisch temperatuurregeling.

De temperatuurschakelaar (cold engine lockout switch) onder het Regulierventil werkt op vacuüm en d.m.v. een bi-metaal (zet bij verwarming uit) wordt m.b.v. de 2 vacuümslangen geregeld dat koelwater > 40 graden moet zijn om ventilator in de stand Auto-Hi of Auto-Lo te kunnen aansturen.

Ventilator wordt rechtstreeks aangestuurd in de standen Def en Bi-level ongeacht koelwater temp.

In deze standen wordt ook de airco pomp gestart ongeacht de stand aan of uit van de airco op de bedieningsconsole.

Def(rost) geeft maximale ventilatie bovenkant dashboard met draaiende airco pomp.

Bi-level geeft ventilatie boven en onder dashboard met draaiende airco pomp.

Als je van stand Def of Bi-level overschakeld naar Auto-Hi of Auto-Lo  blijft de ventilator draaien op de snelheden die bij Def of Bi-level horen. Om dit te resetten eerst Off indrukken.(anders werkt ventilator niet automatisch in Auto Hi of Auto Lo)

Staat de Airco bij deze overgang op uit dan zal deze stoppen maar blijft de ventilatie wel draaien.

Als auto gestart wordt bij de stand Auto Hi of Auto Lo en de Airco op stand uit staat gaat de ventilatie niet naar de stand die bij deze standen hoort.

De Airco even aanzetten of aan laten staan start de bijbehorende ventilatie.

De temp regeling werkt als volgt:

De variabele weerstanden van de binnentemp.voeler  , buitentemp.voeler, de door tandwielen aangedreven potentiometer in regulier ventiel ( servo assembly )  en temperatuurinstelling (potentiometer) staan elektrisch in serie geschakeld. Deze weerstand kring wordt vergeleken met een vaste weerstand in de versterker (versterker nr 6 op schema).

Weerstand (dus spanning over de kring) van deze temperatuurvoelers wijzigt t.g.v. de gemeten binnen- en buiten temperaturen,(bij stijgende temperatuur daalt de weerstand van deze temp sensoren), en weerstand temperatuurinstelling wijzigt bij andere temp.keuze d.m.v. instelwiel ,(bij hogere temperatuur instelling stijgt de weerstand).

Als 4 e variabele weerstand in de kring zit de potentiometer van de servo die van weerstand wijzigt t.g.v. het aansturen van de servo.  (weerstand stijgt als servo naar Cold positie beweegt) Deze feedback potentiometer dient tevens om het signaal te dempen zodat het systeem niet te zenuwachtig (instabiel)  wordt.

Versterker achter dashboard kastje , nr 6 op electrisch schema.

Contact 1 t/m 8 van links naar rechts.

Contact 1 naar contact 5 regulierventiel , electromotor

Contact 2 signaal vanaf drukknoppen bediening

Contact 3 naar contact 2 regulierventiel , via meetkring instel- en temp.weerstanden

Contact 4 massa voor aansturing electromotor

Contact 5 naar contact 3 regulierventiel parkeerstand, spanning als contact af staat.

Contact 6 Altijd +12 V via separate zekering nr 2

Contact 7 naar contact 4 regulierventiel , electrometer.

Contact 8 onderdrukschakelaar Airco compressor.

Vacuumslangenpakket te verwijderen door losnemen 2 schroeven grondplaat.

De versterker vergelijkt de elektrische kring van de vaste waarde t.o.v. de kring met de variabele waardes.

Probeert dit gelijk te houden waardoor een "opgaand of neergaand signaal"" ontstaat naar de elektromotor"in het Regulierventil.

Elektromotortje (servo) wordt dus aangestuurd door van de spanning + en - om te draaien naar gelang de positie waar systeem heen moet.(klem 4 en 5)

De spanning hiervoor is 4,5 V en komt uit de versterker.

De (zwarte) arm met de elektrische contacten die over de contactplaat in het regulierventil draait is om de diverse toerentallen van de ventilator te

regelen .Vandaar ook de relatief dikke contacten en gedrukte print lijnen.

Tevens wordt via separate contacten op deze contactarm het regulierventiel naar de parkeerstand gestuurd na afzetten van het contact.(sleutel)

Hiervoor krijgt de versterker 12V via een aparte zekering waar altijd spanning op staat.

Als 3e funktie wordt de weerstanden meetkring via deze contactarm aan massa geschakeld.

Op het elektrisch schema, blz 13, is te zien bij nr 4 Regulierventil dat de elektromotor op contacten 4 en 5 is aangesloten.

Telling van de 5 contacten per stekker (2 stuks) is van links naar rechts 1 t/m 10.

Test: Vacuüm stekker los en elektrische stekkers los.(werkbank Test)

+ 4,5 Volt op contact 4 en – op contakt 5:  Servo loopt naar de Hot positie.

Weerstand potmeter (Contact 1 en 2) daalt tot 200/250 Ohm in eind positie.

+ 4,5 Volt op contact 5 en – op contact 4:  Servo loopt naar de Cold positie.

Weerstand potmeter (contact 1 en 2) stijgt tot 1800/2000 Ohm.

Als stroombron kan een 4,5 V batterij of 3 penlight batterijtjes gebruikt worden.

Park positie:

+ 4,5 Volt op contact 3 en – op contact 4 of 5.

Servo moet nu vanaf Cold positie richting Hot positie gaan en stoppen op de Park positie. (of van Hot naar Cold positie en stoppen bij Park positie )

Weerstand potmeter (contact 1 en 2) moet dan 1400 +/_ 100 Ohm aangeven.

Indien nodig deksel verwijderen en de potmeter verstellen om aan deze waarde te komen. Zie CD 83-610  Bereik potmeter is 200- 2000 Ohm.

Er zal enig verschil in parkeer weerstand zijn komend van hot naar cold of van cold naar hot .

Waarschuwing:

Als contact uitgeschakeld wordt dient systeem automatisch naar de Park positie te worden gestuurd door de versterker (amplifier). Dit gebeurd d.m.v. de 12 Volt die met een hulpzekering op contact 6 van de versterker blijft staan en vanaf versterker via contact 5 op contact 3 van het regulierventiel wordt gezet.

Indien dit niet gebeurd door bv vastzitten van het systeem zal de Accu leeglopen.

Opgerolde slang achter Dashboard kastje:

Deze groene rol draad , nr. 38 op het vacuümschema, is een gecontroleerde vent voor het vacuümsysteem , kleine doorgang.

Uiteinde dient dus NIET aangesloten te zijn.

Slecht reageren van systeem of te koud:

Mogelijke oorzaak is defect van aanzuigpijpje van de binnentemperatuurmeter welke naar de ventilatorkast gaat.Deel van deze pijp bestaat uit foam. .Deze isolatie is meestal vergaan en hierdoor wordt de te meten lucht niet meer  langs temp sensor gevoerd waardoor werkelijke temp dus niet of slecht wordt gemeten. Lucht van onder het dashboard wordt dan gemeten.

Via dashboard kastje is dit te bereiken.

Herstellen met bv isolatieslang van de bouwmarkt.

Bij goede werking moet lucht aangezogen worden vanaf dashboard langs temperatuur voeler. Met rook of papiertje is dit te testen.

Vacuum actuators enz bij verwijderd Dashboard.

Diverse Testen:

Deze testen staan op CD onder 83-601 (de 1e)

De funktie,s van het regulierventiel testen.    jan 2021


De 2 elektrische stekkers eruit trekken ,iets optillen, zonder het
regulierventiel deksel te demonteren.
De stekker van de vacuümslangen losmaken door schroef in het midden
van de stekker los te draaien.

Elke stekker heeft 5 contacten. Als de stekkers verwijderd zijn zie je 10
contacten op rij in het regulierventiel.
De telling van 1 naar 10 is van links naar rechts zoals je ertegen aan kijkt.


Hiervoor werd aangegeven hoe je het elektromotortje kan aansturen waarbij het regulierventiel (dus ook warmwaterklep) naar de open-, parkeer-  en dicht positie gaat. Deze test bij losgenomen elektrische stekkers en vacuümstekker.

Test:

Zet + 4,5 V op contact 4 en massa op contact 5. Servo loopt naar Hot positie,
warmwaterklep open.
(In dit geval moet er dan warmte( als koelwater opgewarmd is) aangevoerd
worden.)
Als klep open gaat weerstand tussen contact 1 en 2 meten. In de eindpositie
moet deze tussen 200/250 Ohm zijn.
Als je dit meet tijdens het draaien moet  de weerstand naar deze waarde
zakken.
Deze weerstand wordt geregeld door het potentio-metertje welke meedraait en
onder het deksel zit. Zie beschrijving.
De potentiometer heeft dus als taak de regelunit/amplifier te melden wat de
stand van de klep is.

Zet + 4,5V op contact 5 en massa op contact 4. Servo loopt nu naar Cold
positie,warmwaterklep dicht.
Op klem 1 en 2 gaat de potmeter  naar 1800/2000 Ohm.

3e positie die getest kan worden is de Park positie waar de klep automatisch
naar toe moet gaan na afzetten contact.
Deze positie zit tussen vol open en vol dicht. Dichter bij de cold positie als de warm positie ca 1400 Ohm

De Amplifier/versterker achter dashboard kastje kan dit regelen na afgezet contact omdat er altijd op klem 6 van de versterker 12v blijft staan m.b.v. een losse
hulpzekering (die kan dus ook stuk zijn)

Naar Park positie,  Zet +4,5V op contact 3 en massa op contact 5 van het
regulierventiel. De weerstand op klem 1 en 2 moet dan naar 1400 +/- 100 Ohm
gaan.

  De warmwaterpomp wordt niet via het regelkastje/amplifier aangestuurd. Dit
is te zien op het elektrische schema dat in het USA bestand staat.

Op het schema nr 20,21 en 22.   nr 4 is regulier ventiel en nr 5 is de amplifier/versterker die hem aanstuurt.

Als de warmwaterklep van het regulierventiel open gaat komt ook zonder pomp
er wel warmwater naar de heater onder het dashboard.

Met het losnemen van de stekkers en het laten draaien van het
verstelmotortje wordt alleen  het regulierventiel beïnvloed.

Controleren of warmwaterklep wel beweegt als motortje wordt aangestuurd. 
Op contact 1 en 2  meten of de weerstand van de potmeter veranderd.
Als  motortje wel loopt maar waarde potmeter niet veranderd , wordt e.e.a.

niet meegenomen en kan dat verklaring voor niet openen warmwaterklep zijn.

In de stand Def. wordt de verwarming rechtstreeks aangestuurd buiten de regeling om en de ventilator gaat naar hoog toerental  tevens wordt de airco (als die werkt)  aangestuurd.  
Dit is te testen door de Def knop in te drukken bij draaiende motor.

Achter dashboard kastje zitten diverse door vacuüm aangestuurde elektrische
kleppen van het systeem en de versterker.
Kan geen kwaad daar eens te controleren of er niet een stekkertje of
vacuümslangetje los ligt.

Amplifier  (ACC) controleren op losse contacten.

Als regulier ventiel defekt is zal vaak ook de versterker een probleem hebben.

Versterker controleren op zichtbare defekten.

( Schema en beschrijving kopieren naar buroblad om te vergroten. )

Electromotor kan vervangen worden door dit exemplaar van Conrad.nl

www.conrad.nl/p/brushed-universele-elektromotor-igarashi-3020-495rf-510t-4500-omwmin-220490   3-12V

Bediening verwarming en ventilatie van dit type.

Lettertype Tahoma 12 Donkerblauw